## Slide 1
Infovortrag zur Wärmepumpe Fokus: Ein- und Zweifamilienhäuser
Grundlagenpräsentation

## Slide 2: Das steht heute auf dem Programm
1
Aktueller Stand der gesetzlichen Vorgaben
2
Möglichkeiten des klimafreundlichen und kostengünstigen Heizens
3
So funktioniert die Wärmepumpe + Wärmepumpentypen
4
Kosten, Finanzierung und Förderung
5
Konkrete Tipps
6
Informieren, beraten lassen und entscheiden

## Slide 3
Aktueller Stand der gesetzlichen Vorgaben
+ Energiepreise
+ Marktzahlen

## Slide 4: Umsteuern auf Erneuerbare Energien und Effizienz steigern Klimaneutralität 2045
Deutschland soll bis 2045 klimaneutral werden.
Die Energiewende ist zentral für eine sichere, umweltverträgliche und wirtschaftlich erfolgreiche Zukunft.
Dazu wird Deutschlands Energieversorgung umgestellt: Weg von fossilen Brennstoffen, hin zu Erneuerbaren Energien und mehr Energieeffizienz.

## Slide 5: Der europäische Emissionshandel
Emissionshandel in Deutschland
Aktuell gibt es bereits CO2- Abgaben auf Öl und Gas. Sie liegen 2024-2026 bei etwa 1 Cent Mehrkosten pro kWh.
Europäischer Emissionshandel gilt ab 2027 für den Verkehrs- und Gebäudebereich. Die Preisbildung dafür ist noch offen.
Mögliche jährliche Mehrkosten durch den Co2 Preis durch den europäischen Emissionshandel am Beispiel von Preisszenario niedrig, moderat, hoch.
Die CO2-Preise werden künftig steigen. Mit dem Emissionshandel werden Gas und Öl teurer. Der Umstieg auf Erneuerbare Energien soll damit attraktiver werden.
Mögliche jährliche Kosten durch CO2-Preis für einen 3-Personen-Haushalt
Chart: 
| Heizöl Jahresverbrauch 1.500 L | Erdgas Jahresverbrauch 15.000 kWh
300 Euro/t CO2 | 1440 | 900
200 Euro/t CO2 | 960 | 600
100 Euro/t CO2 | 480 | 300
100 Euro/t CO2
200 Euro/t CO2
200 Euro/t CO2

## Slide 6: Umsteuern auf Erneuerbare Energien Klimaneutralität 2045
Beimischungspflicht ab 2029
Geht eine Gas- oder Ölheizung vor Mitte 2026 bzw. 2028 irreparabel kaputt, kann sie durch eine neue oder gebrauchte Heizung ersetzt werden.
Wird diese Heizung noch mit Gas oder Öl beheizt, muss sie ab 2029 schrittweise steigende Erneuerbaren-Anteile nutzen – und spätestens 2045 auf 100 % Erneuerbare umgestellt sein.
Diese Brennstoffe wie Biogas oder Wasserstoff sind jedoch mit erheblichen Preisrisiken verbunden, da sie nur begrenzt verfügbar sind.
Chart: 
| 2029 | 2035 | 2040 | 2045
Datenreihe 1 | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 1

## Slide 7: Studien zur Entwicklung der Energiekosten für das Heizen
Aufgrund der CO2-Bepreisung werden die Preise für Gas und Öl langfristig weiter steigen.
Wärmepumpen im Eigenheim werden staatlich gefördert.
Es ist anzunehmen, dass der Kostenvorteil der Wärmepumpe jedes Jahr größer wird.
Die jährlichen Kosten der Heizenergie werden angegeben für ein Haus mit 15.000 kWh Wärmebedarf, Wirkungsgrad Gas- und Ölheizung 90%, Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe 3,5. Quelle der Daten: Fraunhofer ISE 2024
Jährliche Heizkosten in Euro
Chart: 
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
Heizölkosten Haushalte Prognose incl. CO2-Preis | 1595 | 1699 | 1803 | 1907 | 1993 | 2097 | 2184 | 2271 | 2340 | 2427 | 2496 | 2565 | 2635 | 2687 | 2739 | 2791 | 2825 | 2860 | 2895 | 2947 | 2999
Gaskosten Haushalte, Prognose incl. CO2-Preis, Beimischungspflichten Netzentgelte | 1855 | 1907 | 1976 | 2028 | 2080 | 2132 | 2219 | 2305 | 2392 | 2479 | 2565 | 2669 | 2773 | 2860 | 2912 | 2999 | 3068 | 3120 | 3172 | 3224 | 3276
Stromkosten Haushalte mit Wärmepumpe JAZ = 3,5, Prognose | 1145 | 1172 | 1203 | 1235 | 1261 | 1293 | 1297 | 1301 | 1310 | 1315 | 1319 | 1319 | 1319 | 1319 | 1324 | 1324 | 1306 | 1293 | 1279 | 1266 | 1252

## Slide 8: Umstieg auf klimafreundliche Heizungen Klimaneutralität 2045
Mit dem Gesetz für Erneuerbares Heizen – dem Gebäudeenergiegesetz – hat Deutschland seit Januar 2024 die Energiewende im Gebäudebereich gestärkt, um:
Auf klimafreundliches Heizen umzusteigen,
Die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, wie Gas und Öl, zu verringern,
Und damit Verbraucherinnen und Verbraucher vor Preissprüngen bei Öl und Gas zu schützen.
Spätestens bis zum Jahr 2045 müssen alle Heizungen vollständig mit Erneuerbaren Energien betrieben werden.

## Slide 9: Das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG) Klimafreundliches Heizen: Das gilt seit dem 1. Januar 2024*
* Überblick, mehr Informationen unter www.energiewechsel.de/geg. Quelle BMWK
Heizung funktioniert oder lässt sich reparieren? Sie haben die Wahl: Bestehende Heizungsanlagen können weiterhin betrieben oder ausgetauscht werden.
Heizung irreparabel kaputt? Umstieg auf Heizung mit 65 Prozent Erneuerbarer Energie. Der Umstieg auf klimafreundliche Heizungen wird gefördert.
In nahezu allen Bestandsgebäuden lassen sich Wärmepumpen effizient einsetzen – das lohnt sich für die Umwelt und für den eigenen Geldbeutel.
Im Neubaugebiet: Heizung mit mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien
Außerhalb eines Neubaugebietes: Heizung mit mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien frühestens ab 2026
In Neubauten hat sich die Wärmepumpe durchgesetzt (73 %)
Neubau
Bestand

## Slide 10: Wärmeversorgung im Überblick
Tipp
Energieberatungs- und Förderangebote nutzen
Tipp Jetzt Informieren und den Umstieg auf Erneuerbare Energien planen.
Heizungen mit fossilem Gas und Öl dürfen bis Ende 2044 weiter betrieben werden.
Jedoch bergen fossile Brennstoffe Preisrisiken

## Slide 11: Ein Blick nach Europa zeigt: Wärmepumpen in nordischen Ländern bereits stark verbreitet
Schon fast 2 Millionen Wärmepumpen heizen Häuser in Deutschland
* https://www.ehpa.org/news-and-resources/news/eu-could-end-up-15-million-heat-pumps-short-of-2030-ambition/
In Norwegen heizen 65 % aller Haushalte mit einer Wärmepumpe.
In Dänemark sind fast 68 % aller Einzelheizungen Wärmepumpen. (66 % der Haushalte beziehen Fernwärme, tw. aus Großwärme-pumpen.)
In Deutschland nutzen bisher erst 7% der Haushalte eine Wärmepumpe.

## Slide 12
Heizungsabsatz 2023 (BDH)
Wie hoch waren die Marktanteile von Wärmepumpen in Deutschland im Rekordjahr 2023?
2023 wurden 1,3 Millionen neue Heizungen verbaut.
Wer schätzt über 20 %?
Wer schätzt den Anteil der Wärmepumpen über 10 %?

## Slide 13
*Heizungsabsatz 2023 (BDH)
28 %
der verkauften Heizungen waren 2023 Wärmepumpen*

## Slide 14
Klimafreundliches und kostengünstiges Heizen Das sind die Möglichkeiten

## Slide 15: Diese Möglichkeiten sieht das Gesetz vor 1|2
Gasheizung – H2 Ready
Stromdirektheizung
Biomasseheizung
Solarthermie
https://www.energiewechsel.de
In sehr gut gedämmten Gebäuden mit geringem Heizbedarf
Voraussetzung ist, dass damit der Wärmebedarf des Gebäudes komplett gedeckt wird
Gasheizung, die erneuer- bare Gase nutzt: zu 65% Biogas oder aber Wasserstoff
Biogas nur begrenzt verfügbar und Kosten vergleichsweise hoch, ähnliches gilt für Wasserstoff
Aktuell existieren noch keine regionalen Wasserstoffnetze
Nachhaltig erzeugte Biomasse nur begrenzt verfügbar
Biomasse wird aufgrund Nachfrage in anderen Sektoren voraussichtlich teurer

## Slide 16: Diese Möglichkeiten sieht das Gesetz vor 2|2
Wärmepumpen oder Solarthermie Hybridheizung
Wärmenetze
Wärmepumpe
https://www.energiewechsel.de
Erfordert Anschluss an ein Fern- oder Gebäudewärmenetz
Nutzung erneuerbarer Wärmequellen sowie Abwärme (zum Beispiel aus Industriebetrieben)
Wärmepumpe heizt vorrangig,
Gas-Spitzenlastkessel oder Biomasseheizung zur Unterstützung im Winter
Kann sinnvoll in noch nicht gedämmten MFH sein, nach der Sanierung braucht es fossilen Spitzenlastkessel nicht mehr
Bietet sich für viele Ein- und Zweifamilienhäuser, aber auch für Mehrfamilienhäuser an, auch im Bestand
Nutzt zum großen Teil kostenlos und erneuerbare Umweltwärme aus dem Boden, Luft, Wasser, Abwasser

## Slide 17: Was ist die kommunale Wärmeplanung? Ein strategisches Planungsinstrument
Der Wärmeplan ist rechtlich unverbindlich. Die planende Kommune legt sich damit nicht fest, bestimmte Energieinfrastrukturen zu bauen oder zu betreiben.
Die Wärmeplanung ermittelt auf Basis der lokalen Gegebenheiten, wie zukünftig Schritt für Schritt die Wärmeversorgung auf die Nutzung von Erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwärmequellen umgestellt werden kann.
Die planungsverantwortliche Stelle – meist die Kommune – hat die Aufgabe:
zu prüfen, welche Optionen der Wärmeversorgung besonders geeignet sind.
zu ermitteln, wo ein Wärmenetz oder ein Wasserstoffnetz gebaut werden kann
auszuweisen, wo die Wärmeversorgung voraussichtlich dezentral erfolgen muss.

## Slide 18: Ist es sinnvoll auf den Abschluss der Wärmeplanung zu warten?
Fernwärme hat lange Vorlaufzeiten für Planung, Genehmigung und Umsetzung.
Ob Fernwärme oder die Wärmepumpe die wirtschaftlichere Lösung sein wird, hängt von vielen Faktoren ab und ist nicht allgemeingültig zu beantworten.
Sofern es nicht bereits konkrete Pläne für ein Wärmenetz gibt, ist ein Abwarten auf Fernwärme mit Blick auf Ein- und Zweifamilienhäuser weder erforderlich noch sinnvoll.

## Slide 19
So funktioniert eine Wärmepumpe
+ Wärmepumpen-Typen

## Slide 20: Eine Wärmepumpe nutzt Luft, Boden oder Wasser als Wärmequelle
Chart: 
| 1. Quartal | 2. Quartal
Verkauf | 71 | 29
15.000 kWh Wärme/Jahr
Sie kühlt z. B. die Luft ab, entzieht ihr Wärme und erwärmt damit das Haus.
1 Teil Strom 2,5 Teile Umweltwärme
= Jahresarbeitszahl (JAZ) von 3,5
ca. 4.300 kWh Strom Ca. 25 Cent/kWh Wärmepumpen-Stromtarif
ca.10.700 kWh Wärme aus Luft, Boden oder Wasser Kostenfrei

## Slide 21: Das gehört zu einer Wärmepumpenanlage
Quelle Grafik: https://www.waermepumpe.de/waermepumpe/funktion-waermequellen/
Wärmequelle (Luft-Wärmetauscher, Erdsonde etc.) steht außerhalb des Hauses.
Wärmepumpe mit Kompressor kann außen oder innen stehen.
Wärmeverteilung, Heizkörper oder Flächenheizung sind immer innen
Wärmequellenanlage
Wärmepumpe
Wärmeverteil- und Speichersystem
Entspannen
Verdichten
Luft
Erde
Grundwasser
Verdampfer
Verflüssiger

## Slide 22: Diese Wärmepumpen- Typen gibt es
Sie unterscheiden sich darin, woher sie ihre Wärme gewinnen und wie sie die Wärme weitergeben.
Luft-Wasser-Wärmepumpen ziehen ihre Wärme aus der Umgebungsluft des Hauses und geben sie an das Wasser ab, das durch die Rohre der Heizung fließt.
Sole-Wasser Wärmepumpen und Wasser-Wasser Wärme- pumpen gewinnen die Wärme aus dem Erdboden oder aus einem Gewässer.
Luft-Luft-Wärmepumpen beziehen die Wärme aus der Umgebungsluft und geben sie direkt an die Luft im Haus ab – ohne Heizkörper.
Warmwasser-Wärmepumpen ziehen ihre Energie meist aus der Raumwärme. Sie sind nicht Teil der eigentlichen Heizungs-anlage und dienen der Warmwasserbereitung.

## Slide 23: Absatzzahlen 2023
Chart: 
| Luft-Wasser-Wärmepumpe | Erdwärmepumpe | Sonstige Wärmepumpen
 | 93 | 6 | 1
330.000 Luft-Wasser Wärmepumpen
23.000 Erdwärmepumpen
3.000 Grundwasser-Erdwärme-Wärmepumpen
Erdwärmepumpe 6%
Sonstige Wärmepumpen 1%
Luft-Wasser-Wärmepumpe 93%
Marktanteile der Wärme-pumpen in Deutschland in 2023
Die höchste Verbreitung hat die Luft-Wasser-Wärmepumpe.
23
Quelle: BWP, Wärmepumpenabsatz 2023

## Slide 24: Diese Wärmepumpen-Typen gibt es
Typ | Vorteile | Nachteile | Effizienz im Vergleich zur Gasheizung
Luft-Wasser Wärmepumpe Nutzt Wärme in der Außenluft. | Es kann weiter wie gewohnt mit Heizkörpern geheizt und Warmwasser erzeugt werden. | Das Außengerät benötigt ein Fundament und erzeugt Strömungsgeräusche. Der Lärmschutz ist zu beachten. | Bei gut abgestimmtem System sehr hoch.
Erdsonden-Wärmepumpe Nutzt Wärme im Erdreich. | Es kann weiter wie gewohnt mit Heizkörpern geheizt und Warmwasser erzeugt werden. Keine Lärmemissionen. | Nicht in allen Gebieten ist eine Bohrung genehmi-gungsfähig. Die Bohrung verursacht Kosten. Erdsonden erfordern Platz und Aufwand. | Bei gut abgestimmtem System extrem hoch.
Luft-Luft-Wärmepumpe Nutzt Wärme in der Außenluft. | Funktioniert wie eine Klima-anlage, die im Winter warme Luft in den Raum bläst. Im Vergleich niedrige Kosten. | Kann kein warmes Wasser erzeugen. Leichte Strö-mungsgeräusche im Raum. | Vermutlich hoch oder sehr hoch. Systematische Messungen fehlen.
Wasser-Wasser Wärmepumpe Nutzt die Wärme aus dem Grundwasser. | Es kann weiter wie gewohnt mit Heizkörpern geheizt und Warmwasser erzeugt werden. | Nicht in allen Gebieten ist die Nutzung des Grund-wassers genehmigungsfähig. In Dürrezeiten kann es Probleme geben. | Bei gut abgestimmtem System extrem hoch.
Warmwasser-Wärmepumpe Nutzt Wärme in der Außenluft oder Wärme der Abluft aus dem Haus. | Erzeugt effizient Wärme, mit der Sie einen Warmwasser-speicher erwärmt. | Versorgt nur das Warm-wasser, nicht die Heizung. | Bei gut abgestimmtem System sehr hoch.
Die PVT-Module sind wie PV-Module auf dem Dach montiert.
Sie ersetzen die Lüftereinheit einer Luft-Wasser Wärmepumpe.
Eine Flüssigkeit durchströmt die Module und entzieht so der Außenluft Wärme.
Es gibt keinerlei Schallemis-sionen. Zusätzlich zur Wärme liefern sie Strom.
Photovoltaik- Thermie Module
Online nachlesen

## Slide 25
Konkrete Tipps

## Slide 26: Das ist zu tun, damit die Heizung effizient läuft Worauf bei allen Heizungen zu achten ist
Quelle: https://www.energiewechsel.de
Die Heizkörper sollten so eingestellt sein, dass durch jeden Heizkörper nur die tatsächlich benötigte Menge Heizwasser fließt. Das Verfahren nennt sich „hydraulischer Abgleich“.
Die Heizungsanlage wird so eingestellt, dass das Heizwasser das Haus zwar wärmt, aber nur gerade so warm ist, wie nötig. Denn: Je niedriger die Temperatur des Heizwassers, desto weniger Strom wird gebraucht, desto effizienter der Betrieb der Heizung.
Einfache und preiswerte Dämmmaßnahmen, wie z. B. Dämmen der Kellerdecke oder der obersten Geschossdecke, sollten erledigt werden. Das reduziert den Wärmebedarf und die Heizwassertemperatur kann niedriger sein
Auch die Heizungsrohre sollten überall, wo sie durch nicht geheizte Räume verlaufen, gut gedämmt sein.

## Slide 27: Es ist wichtig, wie groß der Heizkörper oder die Heizfläche ist
Einzelne Heizkörper durch größere ersetzen
Heizkörper optimieren
Zusätzliche Heizkörper installieren
Denn bei großer Fläche reicht eine niedrige Temperatur des Heizwassers.
Flächenheizungen benötigen nur niedrige Heizwassertemperaturen
Auch Fußboden-, Decken- oder Wandheizung können eingebaut werden, sind aber nicht zwangsläufig erforderlich
Ein warmer Fußboden ist sehr komfortabel
Eine Wandheizung ist einfacher nachträglich einzubauen

## Slide 28: Kosten, Finanzierung, Förderung
Eine Wärmepumpenheizung kostet über die Betriebsjahre hinweg weniger, als eine mit Gas oder Öl betriebene Heizung.
Weil Insbesondere die CO₂-Kosten für fossile Brennstoffe steigen und derzeit hohe Förderungen von bis zu 70 Prozent für Wärmepumpenanlagen angeboten werden.
Durch die Förderung des Bundes verringert sich der Investitionsbedarf.

## Slide 29: Wie fördert die Bundesregierung den Umstieg auf Erneuerbares Heizen?
Effizienzbonus von 5 Prozent für effiziente, elektrisch angetriebene Wärme­pumpen sowie für die anteiligen Kosten für Wärme­pumpen bei bivalenten Kombi- und Kompakt­geräten (Voraussetzung ist, dass als Wärme­quelle Wasser, das Erd­reich oder Ab­wasser genutzt oder ein natürliches Kälte­mittel verwendet wird)
+ 5 %
Effizienzbonus
bis zu 1.500 €
für selbstnutzende Eigentümerinnen und Eigentümer mit bis zu 40.000 Euro zu versteuerndem Haushaltsjahres-einkommen
+ 30 %
Einkommensbonus
bis zu 9.000 €
Gesamt-Förderung
gedeckelt
Bis zu 70 %
Gesamtförderung
bis zu 21.000 €
bis Ende 2028 für den frühzeitigen Austausch alter fossiler Heizungen (für funktionstüchtige Öl-, Kohle-, Gasetagen- oder Nachtspeicher-heizungen sowie mehr als zwanzig Jahre alte Biomasse- und Gasheizungen) für selbstnutzende Eigentümerinnen und Eigentümer
+ 20 %
Klimageschwindig-keits-Bonus
bis zu 6.000 €
Förderung für Wohn- und Nicht-wohngebäuden für alle Antragstellergruppen
30 %
Grundförderung
bis zu 9.000 €
Tipp: Wer die Förderung bewilligt bekommen hat, hat 36 Monate / 3 Jahre Zeit für den Einbau
Installateur hilft bei der Beantragung
29

## Slide 30: Kosten für die Umstellung auf eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Typische Kosten für ein Haus mit 120 m2, das 15.000 kWh/a Wärme braucht
Die Gesamtkosten inklusive Installation liegen für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe zwischen 29.000 und 38.000 Euro.
Aktuell werden Wärmepumpen mit bis zu 70 % gefördert: also bis zu 21.000 Euro.
Ein Angebot enthält viele Positionen
Die Planung mit Berechnung, Wärmepumpe, Pufferspeicher, ggf. Tausch einiger Heizkörper, hydraulischer Abgleich, Verrohrung, Elektroinstallation, Fundament, Montage und Anfahrt für mehrere Tage etc.
Eine neue Gasheizung inklusive eines hydraulischen Abgleichs Investitionskosten von durchschnittlich 13.000 Euro anfallen. Eine Förderung, Bonus oder KFW-Kredite gibt es hier nicht.

## Slide 31: So rechnet sich eine Wärmepumpe Beispiel Luft-Wasser-Wärmepumpe*
 | Höchste Förderung + günstiger Preis | Geringere Förderung + hoher Preis
Anschaffungskosten Wärmepumpe |  | 
Förderung der Bundesregierung (maximal förderfähiger Betrag 30.000 Euro) |  | 
Eigenanteil für Wärmepumpe |  | 
Vermiedener Invest für neue Gasheizung |  | 
Schätzung Betriebskosteneinsparung wegen Erneuerbarer Energien auf 10 Jahre |  | 
Bilanz einer Wärmepumpenanschaffung nach 10 Jahren |  | 
+ Wertsteigerung des Hauses |  | 
*Die Gesamtkosten inklusive Installation liegen für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe zwischen 29.000 und 38.000 Euro. Grundförderung + Effizienzbonus liegen bei 10.500 €, die maximale Fördersumme liegt bei 21.000 € Rechnungsbasis: „Heizkosten und Treibhausgasemissionen in Bestandswohngebäuden Aktualisierung auf Basis der GEG-Novelle 2024“ Ariadne-Analyse [Studie von Fraunhofer ISE]
- 29.000 Euro
+ 20.300 Euro (70 %)
- 8.700 Euro
+13.000 Euro
+10.000 Euro
+14.300 Euro
- 38.000 Euro
+ 10.500 Euro (35 %)
- 27.500 Euro
+13.000 Euro
+10.000 Euro
-4.500 Euro

## Slide 32: Drei Modelle zur Finanzierung
Auch Ältere bekommen bei den großen Herstellern einen Vertrag, wenn Dritte (z. B. Erben) mit unter-schreiben. Bei einem Haus-verkauf wird der Vertrag übernommen oder auf-gelöst und die Anlage übernommen.
Direkt kaufen und bezahlen
1
2
Direkt kaufen und den Restbetrag über einen Kredit finanzieren wie z. B. KfW-Ergänzungskredit mit niedrigen Zinsen für 10 Jahre (Zinsen des KfW-Ergänzungskredit an Einkommensgrenze gekoppelt)
3
Mietkauf (auch Leasing genannt) für 10 oder 15 Jahre
Die Förderung ist auch hier gesichert. Keine Restsumme und auch kein eigener Kredit nötig: stattdessen monatlich stabile Raten.
Die Kosten für Wärmepumpe + Installation + Heizkörpertausch, jahrelange Wartung und ggf. Reparaturen trägt der Anbieter.
Die Anlage geht dann nach 10 oder 15 Jahren in den Besitz über.
32

## Slide 33
Informieren, beraten lassen und entscheiden

## Slide 34: Verlässlich informieren
Zahlen ermitteln und Orientierung finden:
kWh/m² pro Jahr heraussuchen und Heizungswegweiser von energiewechsel.de benutzen (vergleichbar mit Energieberater-Checkliste, gibt erste Orientierung)
Informationen für Bürgerinnen und Bürger
www.energiewechsel.de www.co2online.de www.wochederwärmepumpe.de
Informationen für Fachleute
www.gebaeudeforum.de (Gebäudeforum Klimaneutral) www.bbsr-geg.bund.de (Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung)
34

## Slide 35: Vor Ort informieren
Neutrale Informationen zur Wärmepumpe erhalten Sie in Ihren Regionen u. a. hier:
Lokale Energieagentur
Kommunale Klimaschutzmanager
Handwerkskammern/SHK-Innungen
Anbieter zur wettbewerbsneutralen Beratung
Lokaler Energietreff (es gibt in fast jedem Landkreis einen Solarstammtisch o.ä.)
Lokaler Fördermittelgeber
35

## Slide 36: Beraten lassen
Eine Energieberatung rund ums Bauen und Sanieren erhalten Sie durch qualifizierte Energieeffizienz-Expertinnen und -Experten. Die rund 20.000 Fachleute beraten Sie, was zu Ihrem Gebäude passt
www.energie-effizienz-experten.de
Die Energieberatung der Verbraucherzentrale bieten Ihnen an rund 900 Standorten in ganz Deutschland ein unabhängiges Beratungsangebot.
Fast 1.000 Energieberaterinnen und Energieberater sind unterwegs, um mit Ihnen individuelle Lösungen zur effizienten Energienutzung zu finden.
www.verbraucherzentrale-energieberatung.de
36

## Slide 37
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
hallo@wochederwaermepumpe.de
37